## Slide 1: Laboratory work report №1 administration of local subsystems
Знакомство с Cisco Packet Tracer Выполнил: Леснухин Даниил Дмитриевич, НПИбд-02-22, 1132221553

## Slide 2: Цель работы
Установка инструмента моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer, знакомство с его интерфейсом.

## Slide 3: Выполнение лабораторной работы
Подготовка инструментария к работе
Packet Tracer — интегрированная обучающая среда моделирования и визуализации сети устройств и протоколов, выпускаемый фирмой Cisco Systems. Спомощьюданного симулятора можно строить модели сетей передачи данных, изучать настройки и принципы функционирования сетевого оборудования производителя, проводить диагностику работоспособности моделируемой сети.
1.Установите в вашей операционной системе Cisco Packet Tracer. 2.Для ОС типа Windows требуется блокировать для Packet Tracer доступ в Интернет: – Откройте «Панель управления». – Откройте пункт «Брандмауэр» Защитника Windows или просто Брандмауэр Windows. – В открывшемся окне нажмите «Дополнительные параметры». Откроется окно брандмауэра в режиме повышенной безопасности. – Выберите «Правило для исходящего подключения», а потом — «Создать правило». – Выберите «Для программы» и нажмите «Далее». – Укажите путь к исполняемому файлу программы, которой нужно запретить доступ в Интернет. В данном случае путь к установленному у вас в ОС Packet Tracer. (рис. 1, рис. 2, рис. 3)
Настройка брандмауэра

## Slide 4
# Создание нового правила для подкл.чения # Блокировка подключения

## Slide 5
Рабочее пространство
После правильной настройки брандмауэра программа не будет запрашивать авторизацию (рис. 4)
Рабочее пространство Packet Tracer

## Slide 6
В рабочем пространстве разместим концентратор (Hub-Pt) и четыре оконченных устройства PC. Соединим их прямым кабелем (рис. 5). После этого последовательном зададим статические ip-адреса (рис. 006).
192.168.1.11
192.168.1.12
192.168.1.13
192.168.1.14
с маской подсети 255.255.255.0
Рабочий проект с концентратором и окноченными устройствами

## Slide 7
Задаем статический ip-адрес

## Slide 8
Далее мы переходим из режима реального времени (Realtime) в режим моделирования (Simulation). Выберем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щелкним сначала на PC0, затем на PC2.(рис. 7) В рабочей области появились два конверта, обозначающих пакеты, в списке событий на панели моделирования появились два события, относящихся к пакетам ARP и ICMP соответственно. Далее нажмем кнопку “PLAY”. (рис. 8).
Отправляем пакеты

## Slide 9
# Запускаем симуляцию{#fig:008 width = 100% height = 100%}

## Slide 10
Щёлкнув на строке события, откроем окно информации о PDU и изучим, что происходит на уровне модели OSI при перемещении пакета. Используя кнопку «Проверь себя» (Challenge Me) на вкладке OSI Model, ответим на вопросы (рис. 9)
Challenge me - ответы на вопросы

## Slide 11
Откроем вкладку с информацией о PDU. Исследуем структуру пакета ICMP. Опишем структуру кадра Ethernet. Какие изменения происходят в кадре Ethernet при передвижении пакета? Какой тип имеет кадр Ethernet? Опишем структуру MAC-адресов (рис.11, 10) Кадр: EthernetII
Преамбула: PREAMBLE
Контрольная сумма: FCS
Адрес MAC: DEST ADDR
Источник: SRC ADDR
Тип вложения: TYPE
Длина: DATA
ICMP – находится на сетевом уровне
Исследование структуры пакета ICMP

## Slide 12
Далее мы очищаем рабочее пространство, удаляю сценарии. (рис. 11)
Удаление сценария

## Slide 13
Выберем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнем сначала на PC0, затем на PC2. Снова выберем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и повторяем действия в обратном порядке. (рис. 12). В списке соытий посмотрим информацию о PDU (рис. 13)
PC0->PC2. PC2->PC0

## Slide 14
Информация о PDU

## Slide 15
{#fig:013 width=100% height=100%}

## Slide 16
В рабочем пространстве разместим коммутатор (Cisco 2950-24) и 4 оконечных устройства PC
Соединим оконечные устройства с коммутатором прямым кабелем. Щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, зададим статические IP-адреса 192.168.1.21, 192.168.1.22, 192.168.1.23, 192.168.1.24 с маской подсети 255.255.255.0 (рис. 14)
Коммутатор и 4 оконченных устройства

## Slide 17
Перейдём в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве соединим кроссовым кабелем концентратор и коммутатор (рис. 15) Выберем на панели инструментов мышкой «Add Кулябов Simple PDU (P)» и щёлкнем сначала на PC0, затем на PC4 и повторить действия в обратном порядке.
Соединение крссовым кабелем концентратора и коммутатора

## Slide 18
Очистим список событий, удалив сценарий моделирования. На панели моделирования нажмём «Play» и в списке событий получим пакеты STP. Исследуем структуру STP. Опишем структуру кадра Ethernet в этих пакетах (рис. 16)
Работает поверх Ethernet 802.3/LLC Преамбула: PREAMBLE
Контрольная сумма: FCS
Адрес назначения: DEST ADDR
Адрес источник: SRC ADDR
Тип вложения: TYPE
Длина: DATA
STP– находится на канальном уровне
Исследование структуры STP

## Slide 19
Перейдём в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве добавим маршрутизатор (Cisco 2811). Соединим прямым кабелем коммутатор и маршрутизатор Щёлкнем на маршрутизаторе и на вкладке его конфигурации пропишем статический IP-адрес 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0, активируем порт, поставив галочку «On» напротив «Port Status» (рис. 17)
Добавление маршрутизатора cisco2811

## Slide 20
На панели моделирования нажмём кнопку «Play» и проследим за движением пакетов ARP, ICMP, STP и CDP. Исследуем структуру пакета CDP, опишем структуру кадра Ethernet. Какой тип имеет кадр Ethernet? (рис. 18)
Исследование структуры пакета CDP

## Slide 21
## Самостоятельная работа

## Slide 22: Вывод
В ходе выполнения лабораторной работы мы научились устанавливать инструмент моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer без учётной записи и познакомились с его интерфейсом.